## Slide 1: セットアップ説明用資料

## Slide 2: 注意書き
正規のサーバー証明書の配布機能は完成次第追加します
以下の機能が使用出来ません
  サーバーへのHTTPSアクセス
  ダウンロード機能
画像サーバへのアクセス時はIPアドレスを使用してください
  ex)「http://SERVER_IP_ADDR」

## Slide 3: 目次
注意書き
Raspberry Pi Imager の使用方法
サーバーセットアップ手順
サーバー説明
IoT機器セットアップ手順

## Slide 4: Raspberry Pi Imagerの使用方法
公式サイトからImagerをインストール
  https://www.raspberrypi.com/software/
IoT機器用GithubURL
  https://github.com/RyoIHA/WebCam-Image
  カスタムイメージ
  環境構築用スクリプトとファイル
画像サーバー用GithubURL
  https://github.com/RyoIHA/Server-Image
  上記URLにカスタムイメージ
  環境構築用スクリプトとファイル

## Slide 5: Raspberry Pi Imagerの使用方法
カスタムイメージをダウンロードする際の注意
  Github LFSを使用しているため，コマンドライン上でクローンするには準備が必要（次のスライドで解説）
    参考：https://docs.github.com/ja/repositories/working-with-files/managing-large-files/installing-git-large-file-storage
  Githubのページからもダウンロードが可能です

## Slide 6: Git LFSのインストール
Linuxディストリビューション
Windows
MacOS
以下共通
git lfs install
git clone <リポジトリのURL>
git lfs fetch
git lfs checkout
sudo apt-get install git-lfs # Debian系の場合
sudo yum install git-lfs # Red Hat系の場合
git lfs install
brew install git-lfs

## Slide 7: Raspberry Pi Imagerの使用方法
Imagerを開きインストールするOSを「Use custom」を選択
ダウンロードしたカスタムイメージを選択し，MicroSDカードにインストール
  MicroSDカードは8GB以上のものを使用してください

## Slide 8: サーバー説明
2つのサーバー，DNSサーバー，IoTリカバリー機能
IPアドレスを2つ取得後，正規サーバー・不正サーバーを用意
  正規サーバー
    IoT設定ファイルの配布
    画像サーバー
    アップデートファイルの配布
  不正サーバー
    不正アップデートファイルの配布
DNSサーバー（サーバー配布機能追加まで使用出来ません）

## Slide 9: サーバーセットアップ手順
Raspberry Pi 4を使用します
ネットワーク接続は有線を使用してください
  Wi-Fiアダプタを使用すれば無線でも可能です
実行手順
  Raspberry Piの起動とログイン（ID=pi/PW=raspberry）
  /home/pi/WebCam-Server/network_setup.shの実行
証明書配布の仕組みが完成した際に変更されます

## Slide 10: IoT機器セットアップ手順
Raspberry Pi Zero またはRaspberry Pi Zero 2を使用します
サーバーセットアップ完了後・サーバー起動時に行ってください
実行手順
  Raspberry Piの起動とログイン（ID=pi/PW=raspberry）
  ネットワーク設定（sudo raspi-configの実行から可能）
  /home/pi/WebCam/client_setup.shの実行
    実行後，サーバーのIPアドレスを入力

## Slide 11: IoT機器セットアップ手順
Raspberry Pi Zeroで使用する場合，「Localisation」で「JP」を選択する必要があります
「sudo raspi-config」を実行
  5:Localisation Options …を選択
  L4:WLAN Country Set …を選択
  JPを選択

## Slide 12: 資料

## Slide 13: 演習イメージ

## Slide 14: Webカメラ側イメージ
ID：user
PW：password

## Slide 15: サーバ側イメージ図
ログイン
画像をIDとAPItokenをつけてPOST
サーバ側
Webカメラ